## Slide 1: 第二章 晶体三极管 及其放大电路基础
2.2 三极管放大电路的各项指标
2.3 放大电路的分析方法
2.4 放大电路静态工作点Q的设置
2.5 三极管多级放大电路
2.1 晶体三极管

## Slide 2
2.1 晶体三极管

## Slide 3
2.1.1 三极管的结构及类型
半导体三极管，也叫晶体三极管。由于工作时，多数载流子和少数载流子都参与运行，因此，
还被称为双极型晶体管（Bipolar Junction Transistor,简称BJT）。
BJT是由两个PN结组成的。
分为:NPN、PNP两种类型

## Slide 4
NPN型三极管的截面图
三极管
三极管主要功能：电流放大

## Slide 5
NPN型
PNP型
符号:
三极管的结构特点:
（1）发射区的掺杂浓度＞＞集电区掺杂浓度。
（2）基区要制造得很薄且浓度很低。
-
-
N
N
P
发射区
集电区
基区
发射结
集电结
e
c
b
发射极
集电极
基极
-
-
P
P
N
发射区
集电区
基区
发射结
集电结
e
c
b
发射极
集电极
基极
BJT的结构

## Slide 6: 半导体三极管的型号
第二位：A锗PNP管、B锗NPN管、
C硅PNP管、D硅NPN管
第三位：X低频小功率管、D低频大功率管、
G高频小功率管、A高频大功率管、K开关管
用字母表示材料
用字母表示器件的种类
用数字表示同种器件型号的序号
用字母表示同一型号中的不同规格
三极管
国家标准对半导体器件型号的命名举例如下：
3DG110B

## Slide 7
处于放大工作状态：
发射结正偏：
+
UCE
－
＋
UBE
－
＋
UCB
－
集电结反偏：
UBE>0由VBB保证
由VCC、 VBB保证
UCB=UCE - UBE
> 0
共发射极接法
c区
b区
e区
三极管在工作时要加上适当的直流偏置电压。
2.1.2 三极管的放大原理
以NPN管为例：

## Slide 8
（1）因为发射结正偏， 所以发射区向基区注入电子 ，形成了扩散电流IEN 。同时从基区向发射区也有空穴的扩散运动，形成的电流为IEP。但其数量小，可忽略。 所以发射极电流I E ≈ I EN 。
1．BJT内部的载流子传输过程
（2）发射区的电子注入基区后，变成了少数载流子。少部分遇到空穴后复合掉，形成IBN。所以基极电流I B ≈ I BN 。大部分到达了集电区的边缘。
I
EN
EP
I
I
E
基区缺失的电子，由电源拉走的电子补充。
IBN

## Slide 9
另外，集电结区的少子形成漂移电流ICBO。
（3）因为集电结反偏，收集扩散到集电区边缘的电子（漂移运动），形成电流ICN 。

## Slide 10
三个电极上的电流关系:
IE =IC+IB
(1) IC 与 I E之间的关系:
所以:
共基极电流放大系数，其值的大小约为0.9～0.99。
2．电流分配关系
因为: IC ≈ICN
根据基尔霍夫电流定律：

## Slide 11
(2) IC与 IB 之间的关系：
联立以下两式：
得：
所以：
令：
，
得：
β为共发射极电流放大系数.
可见三极管具有电流放大作用：IC 是 IB 的β倍。
(3)IE =IC+IB =(1+ )IB
b

## Slide 12
三极管的电流控制放大特性：
三极管的集电极电流IC受基极电流IB控制，在放大状态下IC=βIB，通过一个小的基极电流IB的变化就可控制大的集电极电流IC的变化，实现电流放大。
正常放大时共发射极放大倍数β大小只与三极管材料特性和结构参数有关，其值基本不变，一般在几十到几百之间。
放大状态重要两个公式：
IE=IC+IB ，IC=βIB
b
c
e

## Slide 13
(1) 输入特性曲线 iB=f (uBE) uCE=const
（1）uCE=0V时，相当于两个PN结并联。等同PN结的特性曲线
（3）uCE ≥1V再增加时，曲线右移很不明显。
（2）当uCE=1V时， 集电结已进入反偏状态，开始收集电子，所以基区复合减少， 在同一uBE 电压下，iB 减小。特性曲线将向右稍微移动一些。
导通压降
硅 0.7V
锗 0.3V
2.1.3 三极管共发射极组态的伏安特性曲线

## Slide 14
（2） uCE ↑ → Ic ↑ 。
（3） 当uCE ＞1V后，收集电子的能力足够强。这时，发射到基区的电子都被集电极收集，形成iC。所以uCE再增加，iC基本保持不变。
同理，可作出iB=其他值的曲线。
(2)输出特性曲线 iC= f(uCE) iB = const
现以iB=60uA一条加以说明。
（1）当uCE=0 V时，
因集电极无收集作用，iC=0。

## Slide 15
放大区——
曲线基本平行等
距。 此时，发
射结正偏，集电
结反偏。
该区中有：
放大区
输出特性曲线可以分为三个区域:

## Slide 16
截止区——iC接近零的区域，相当iB=0的曲线的下方。 此时，发射结反偏，集电结反偏。
截止区
输出特性曲线可以分为三个区域:
开关工作特性：三极管电流为零，电路断开不通，相当于三极管开关特性的“关”特性

## Slide 17
饱和区——iC受uCE显著控制的区域，该区域内输出电压uCE非常小uCE＜0.7 V，此时发射结正偏，集电结也正偏。
饱和区
输出特性曲线可以分为三个区域:
开关工作特性：饱和区三极管uCE非常小，接近于零，这意味着三极管几乎完全导通，相当于三极管开关特性的“开”特性

## Slide 18
饱和区——iC受uCE显著控制，该区域内输出电压uCE非常小。
此时发射结正偏，集电结也正偏。
截止区——iC接近零的区域，相当iB=0的曲线的下方。
此时，发射结反偏，集电结反偏。
放大区——
曲线基本平行等
距。 此时，发
射结正偏，集电
结反偏。
该区中有：
饱和区
放大区
截止区
输出特性曲线可以分为三个区域:

## Slide 19
电流放大系数
（2）共基极电流放大系数：
i
CE
△
=20uA
(mA)
B
=40uA
I
C
u
=0
(V)
=80uA
I
△
B
B
B
I
B
i
I
B
I
=100uA
C
B
I
=60uA
i
β一般在 20 ~ 200 之间
2.3
1.5
（1）共发射极电流放大系数：

## Slide 20
2.2 三极管放大电路的主要技术指标

## Slide 21
1.放大倍数——表示放大器的放大能力
放大倍数是放大电路核心指标，如电压放大倍数、电流放大倍数，能表明电路将微弱信号增强到所需幅度的能力。
电压放大倍数定义为: Au=uo/ui
电流放大倍数定义为: Ai=io/ii

## Slide 22
2. 输入电阻Ri ：从放大电路输入端看进去的等效电阻
Ri=ui / ii
一般来说， Ri越大越好。
（1）Ri越大，ii就越小，从信号源索取的电流越小，减轻信号源负担；
（2）当信号源有内阻时， Ri越大， ui就越接近uS。
输入电阻反映了放大电路对信号源的影响，与信号源内阻共同决定信号的传输效率。

## Slide 23
输出电阻是表明放大电路带负载能力的，Ro越小，放大电路带负载的能力越强，反之则差。
输出电阻的定义：
3. 输出电阻Ro——从放大电路输出端看进去的等效电阻

## Slide 24: 2.3 三极管的主要作用
三极管工作在放大区：
发射结正偏，
集电结反偏。
→△UCE（-△IC×Rc）
放大原理：
→△UBE
→△IB
→△IC（b△IB）
电压放大倍数：
→ uo
ui
1. 三极管用于交流信号放大

## Slide 25
2. 晶体三极管的开关特性
B
C
E
B
C
E
VCC
vI
vO
iB
iC
vBE
B
E
C
iE
（1）输入电压vI 太高时：
iB增大使得iC增大，三极管进入饱和导通，使得vCE≈0，这意味着三极管导通，电路闭合，电流顺畅流过电路，相当于开关特性开状态，这时输出电压 vo≈0
（2）输入电压vI 太低时：
不足以使得三极管发射结正偏，使得iB≈0，iC≈0，这时三极管处于截止状态，相当于C、E间开路， 电路断开，电路没有电流，相当于三极管开关特性关的状态。这时输出高电平,vo≈ VCC
饱和导通 截止
输入输出逻辑关系：非

## Slide 26
放大元件iC=iB，工作在放大区，要保证集电结反偏，发射结正偏。
单管共射极放大电路的结构及各元件的作用
3、单管共发射极基本放大电路的组成

## Slide 27
各元件作用：
使发射结正偏，并提供适当的静态的IB和VBE。
基极电源与基极电阻
集电极电源，为电路提供能量。并保证集电结反偏。
集电极电阻RC，将变化的电流转变为变化的电压。

## Slide 28
耦合电容：
电解电容，有极性，
大小为10F~50F
作用：隔直通交隔离输入输出与电路直流的联系，同时能使信号顺利输入输出。
+
+
各元件作用：

## Slide 29
基本放大电路的习惯画法
+
+
b2
b
-
i
u
C
+
R
-
b1
R
u
T
o
L
+
C
c
R
V
CC
BB
V
+
+
C
T
b1
CC
R
b
V
L
+
u
o
R
-
u
+
-
i
b2
C
c
R
适当调节Rb、Rc 用 VCC代替VBB
工程上的习惯画法

## Slide 30
2.4 放大电路的分析方法
三极管放大电路是由直流电压源VCC和交流输入信号源ui共同作用于各个器件，电路分析较为复杂，可以利用叠加原理先单独考虑每个电源作用，再合并成最后结果。

## Slide 31
电路知识--叠加定理：
在线性电路中，任一支路电流ib(或电压ub)都是电路中各个独立源(电压源usm或电流源isn)单独作用时在该支路产生的电流（或电压）的叠加。
注意:单个独立源处理时,其他电压源置零短路，电流源置零开路

## Slide 32: 三极管基本放大电路交直流分析方法
利用叠加原理将基本放大电路分成两个独立电路分别进行分析：只考虑直流电源Vcc作用的直流通路和只考虑交流信号源ui作用的交流通路。
最后再把两个电路的分析结果叠加起来得到最后结果。

## Slide 33
静态：当输入电压
ui
= 0时，电路中各点的电压及
电流都是不变的直流，电路此时的工作状态叫直流工作状态，也叫静止状态，简称静态。
Q点：在静态时，BJT各极的电压及电流，在其特性曲线
上会确定一个点，这个点就叫做Q点
动态：当输入电压
ui
= 0时，电路中各点的电压及电流
都会处于变动状态，电路此时工作在交流状态，
简称动态
直流工作状态、交流工作状态

## Slide 34
将交流电压源短路，将电容开路。
直流通路的画法：
直流通路 ------ 分析静态工作情况
+
T
R
b
R
CC
V
c
-
u
+
T
R
b2
L
b
o
C
R
C
u
b1
+
R
+
CC
-
.
i
V
c
开路
开路

## Slide 35
交流信号(输入信号ui)
交流通路 ------ 分析动态工作情况
将直流电压源短路，将电容短路。
短路
短路
置零
交流通路的画法：

## Slide 36
+
-
+
-
Rb
Rc
RL
ui
uo
交流通路

## Slide 37
2.4.1 估算分析法
对放大电路分析时，通常是把直流、交流分开进行的。
估算法，是电路直流分析时采用的一种方法。
可以求出电路在直流状态下各点的电压、电流。
求电路中的IBQ、ICQ、VCEQ（静态工作点Q）
+
T
R
b
R
CC
V
c
+
-
VCEQ
IBQ
ICQ
画直流通路

## Slide 38
Rb称为偏置电阻，IBQ称为偏置电流。
ICQ=  IBQ
+
T
R
b
R
CC
V
c
+
-
VCEQ
IBQ
ICQ

## Slide 39
例：用估算法计算静态工作点。
已知： VCC=12V， RC=4K，Rb=300K ，=37.5。
解：
请注意电路中
IB和IC的数量级

## Slide 40
2.4.2 图解分析法
图解分析法：是利用三极管的输入、输出伏安特性曲线及管外电路的特性，通过作图的方法对放大电路的工作状态进行分析。
图解分析法：既可以对电路的直流状态进行分析，也可以对电路的交流状态进行分析。

## Slide 41
VCE =VCC – ICRC
IC
VCE
直流负载线
由估算法求出IBQ，IBQ对应的输出特性与直流负载线的交点就是工作点Q
Q
IBQ
VCEQ
ICQ
IB=40μA
VCC
VBB
Rb
Rc
12V
6V
4KΩ
150KΩ
+
uCE
—
iC
非线性部分
线性部分
iC = f(uCE) iB=40μA
斜率：
直流分析：求Q点
VCC

## Slide 42
iC=f(uCE) iB=40μA
M(VCC,0)
(12 , 0)
(0 , 3)
i
C
CE
(V)
(mA)
=60uA
I
B
u
=0
B
B
I
I
=20uA
B
I
=40uA
B
=80uA
I
=100uA
I
B
例题:
斜率：
UCEQ
6V
ICQ
1.5mA
IBQ=40μA
ICQ=1.5mA
VCEQ=6V
直流
工作点
Q
+
+
+
+
C
R
c
i
u
b1
T
u
+
b2
-
o
C
+
-
+12V
Rb 300KΩ
RC 4KΩ

## Slide 43
iB
uBE
Q
ui
ib
ic
1. 放大电路在接入正弦信号时的工作情况（设输出空载）
假设在静态工作点的基础上，输入一微小的正弦信号 ui
ib
静态工作点
iC
iCE
uce
注意：uce与ui反相！
交流分析：

## Slide 44
ui
iB
iC
uCE
uo
各点波形
uo比ui幅度放大且相位相反

## Slide 45
结论：（1）放大电路中的信号是交直流共存，可表示成：
虽然交流量可正负变化，但瞬时量方向始终不变
（2）输出vo与输入vi相比，幅度被放大了，频率不变，但相位相反。
vi
t
vBE
t
iB
t
iC
t
vCE
t
vo
t
VBE
IB
IC
VCE

## Slide 46
ic
其中：
uce= - ic（RC//RL）
= - ic RL
2.交流负载线

## Slide 47
交流量ic和uce有如下关系：
即：交流负载线的斜率为：-1/ RL’
uce=-ic（RC//RL）= -ic RL
或ic=（-1/ RL） vce
交流负载线的作法：
①斜 率为-1/R'L 。（ R'L= RL∥Rc ）
②经过Q点。

## Slide 48
交流负载线的作法：
iC
iCE
Q
IB
交流负载线
直流负载线
①斜 率为-1/R'L 。
（ R'L= RL∥Rc ）
②经过Q点。
注意：
（1）交流负载线是有交流输入信号时工作点的运动轨迹。
（2）空载时，交流负载线与直流负载线重合。
（3）输出端接入负载RL：不影响Q点， 影响动态！
VCC

## Slide 49
图解法分析放大电路的步骤：
①由直流通路作出输出回路的直流负载线。
②由IBQ = (VCC-0.7)/RB ≈VCC/RB估算出基极电流IBQ，在直流负载线上找出对应的静态工作点Q，得到 ICQ 、UCEQ 。
③由交流通路计算等效的负载电阻RL′。在输出特性曲线上通过Q点，作斜率为-1/ RL ′的交流负载线。
④在输入特性曲线的静态工作点附近，根据已知△uBE值，查出对应的△iB，再到输出特性曲线上查出对应的最大峰值变化△uCE值，判断是否超出晶体管线性工作范围而产生失真， △uCE/ △uBE的大小为放大电路的放大倍数。

## Slide 51
vo
可输出的最大不失真信号
（1）合适的静态工作点
iC
vCE
ib
3．非线性失真与Q点的关系

## Slide 52
iC
vCE
vo
（2）Q点过低→信号进入截止区
称为截止失真
输出信号波形

## Slide 53
iC
uCE
uo
（3）Q点过高→信号进入饱和区
称为饱和失真
输出信号波形
截止失真和饱和失真统称“非线性失真”

## Slide 54
思路：将非线性的BJT等效成一个线性电路
条件：交流小信号
2.4.3 小信号模型分析法
h参数
小信号模型

## Slide 55
2、rbe的计算：
由PN结的电流公式：
（常温下）
其中：rbb’=200Ω
所以：

## Slide 56
3. 用h参数小信号模型分析共射级基本放大电路
画出放大器的微变等效电路
（1）画出放大电路的交流通路
（2）将交流通路中的三极管用h参数等效电路代替

## Slide 57
电压放大倍数的计算：
负载电阻越小，放大倍数越小。

## Slide 58
电路的输入电阻越大，从信号源取得的电流越小，因此一般总是希望得到较大的的输入电阻。
输入电阻的计算：
根据输入电阻的定义：

## Slide 59
所以：
输出电阻的计算：
根据定义：
0
+
-

## Slide 60
例: 共射放大电路如图所示。设：VCC＝12V，Rb=300kΩ,Rc=3kΩ, RL=3kΩ,BJT的b =50。
1、试求电路的静态工作点Q。
解：

## Slide 61
2、计算电路的电压放大倍数、输入电阻Ri和输出电阻Ro。
解：画微变等效电路
Ri=rbe//Rb≈rbe=993Ω
Ro=Rc=3kΩ

## Slide 62
3. 若输出电压的波形出现如 下失真 ，是截止还是饱和 失真？应调节哪个元件？如何调节？
解：为截止失真。
应减小Rb。

## Slide 63
其电路特点如下：
1、发输入信号vi和输出信号vo反相；
2、有较大的电流和电压增益；
3、输入电阻不够大，输出电阻不够小，一般用作多级放大电路的中间级。
共发射极放大电路特点
共射电路是放大电路中应用最广泛的三极管接法，交流电压信号由三极管基极和发射极输入，从集电极和发射极输出。因为发射极为共同交流接地端，故命名为共射极放大电路。

## Slide 64
共集电极放大电路
结构：
电路特点：共集电极电路集电极端交流接地，交流电压信号由三极管基极输入，从发射极输出。因为集电极为共同交流接地端，故命名共集电极放大电路。

## Slide 65
共集电极放大电路特点：有电流放大作用，没有电压放大作用，电压放大倍数≈1，输入阻抗高，输出阻抗小。
共集电极放大电路应用
1、放在多级放大器的输入端，提高整个放大器的输入电阻。
2、放在多级放大器的输出端，减小整个放大器的输出电阻，提高电路的输出功率。
2、放在两级之间，起缓冲作用。

## Slide 66
共基极电路
结构：
电路特点：共基极电路基极端交流接地，交流电压信号由三极管发射极输入，从集电极输出。因为基极为共同交流接地端，故命名共基极放大电路。
共基极电路特点 ：
1、电压增益高；电流增益低（≤1）；
2、功率增益高；
3、适用于高频电路。

## Slide 67
2.5 放大电路静态工作点Q的设置

## Slide 68
静态工作点的设置，在放大电路中是非常重要的。
它不仅影响电路的增益，同时还会在设置不当时，使
信号的放大产生失真。
固定偏置电路的优点是：电路简单，调整Q点方便；
缺点是：更换电路的管子、或者在环境温度发生变化
使管子的参数有所改变时，会使Q点移动。这会给放
大电路带来不稳定的的因素，严重时会使放大电路无
法正常工作。
所以，有必要讨论Q点的稳定问题。

## Slide 69
对于前面的电路（固定偏置电路）而言，静态工作点由VBE、和ICEO决定，这三个参数随温度而变化。
Q变
VBE

ICEO
变
T
变
IC变
2.5.1 温度对静态工作点的影响

## Slide 70
+
T
R
b
R
CC
V
c
+
-
VCEQ
IBQ
ICQ
画直流通路
2.5.2 固定偏置电路
该电路的的直流通路被称为固定偏置电路。
优点：电路形式简单；只要调整Rb的值，就可以改变工作点Q。
缺点：当环境温度发生变化时，Q点会发生改变。

## Slide 71
I1
I2
IB
选I2=（5~10）IB ∴I1 I2
IC
IE
（1） 结构及工作原理
2.5.3 射极偏置电路

## Slide 72
静态工作点
稳定过程：
T
UBE
IC
IC
IE
UE
UBE=UB-UE
=UB - IE Re
UB稳定
IB
由输入特性曲线
I1
I2
IB
IC
IE

## Slide 73
2.6 三极管多级放大电路

## Slide 74
多级放大电路
一. 多级放大器的耦合方式
1.阻容耦合
优点：
各级放大器静态工作点独立。
输出温度漂移比较小。
缺点：
不适合放大缓慢变化的信号。
不便于作成集成电路。

## Slide 75
2.直接耦合
优点：
各级放大器静态工作点相互影响。
输出温度漂移严重。
缺点：
可放大缓慢变化的信号。
电路中无电容，便于集成化。

## Slide 76
三极管多级放大电路的分析
• 前级的输出阻抗是后级的信号源阻抗
• 后级的输入阻抗是前级的负载
1. 两级之间的相互影响
2. 电压放大倍数（以两级为例）
注意：在算前级放大倍数时，要把后级的输入阻抗作为前级的负载！
扩展到n级：

## Slide 77
3. 输入电阻
4. 输出电阻
Ri=Ri（最前级） (一般情况下）
Ro=Ro（最后级） (一般情况下）