## Slide 1
第六章 集成触发器

## Slide 2
触发器是一种存储元件，在电路中用来"记忆"电路过去的输入情况。
一个触发器具有两种稳定的状态,一个称之为 "0"状态，另一种称之为"1"状态。在任何时刻,触发器只处于一个稳定状态,当触发脉冲作用时,触发器可以从一种状态翻转到另一种状态。
分类：
按触发方式：电平触发器、脉冲触发器和边沿触发器
按结构：基本R-S触发器、电平S-R触发器、主从触发器、维持阻塞触发器、边沿触发器等
按逻辑功能方式：R-S触发器、J-K触发器、D触发器、T触发器

## Slide 3
6.1 基本R－S触发器
基本R－S触发器可 由两个"与非"门交叉耦合组成，其逻辑图和逻辑符号如下：
Q
R
S
Q
&
&
RD
SD
Q
Q

## Slide 4
若原状态：
输出仍保持：
1
1
0
0
1
0
1
0

## Slide 5
若原状态：
0
1
1
1
1
0
1
0
输出变为：

## Slide 6
若原状态：
1
0
1
0
1
0
1
1
输出变为：

## Slide 7
若原状态：
0
0
1
1
0
1
0
1
输出保持：

## Slide 8
若原状态：
1
0
1
1
1
0
0
1
输出保持原状态：

## Slide 9
若原状态：
0
1
1
1
0
1
1
0
输出保持原状态：

## Slide 10
R-S触发器真值表
RD
SD
Q
Q
0 1 0 1(复位)
1 0 1 0(置位)
1 1 保持原状
0 0 不确定
 指RD、SD同时从00变成11时, 输出端状态不定
&
&
RD
SD
Q
Q
0
0
1
1
1
1
1
1
&
&
RD
SD
Q
Q
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
即Q、Q也可能是01,
也可能是10
设计电路时此种情况
应避免

## Slide 11
基本R－S触发器的输入与状态之间的逻辑关系可用触发器的功能表来描述。
R S
Q(n+1)
功能说明
0 0
0 1
1 0
1 1
d
0
1
Q
不定
置 0
置 1
不变
基本R－S触发器功能表

## Slide 12
基本R－S触发器的次态方程为：
Q(n+1)＝S＋RQ
其约束条件为：
R+S=1
基本R－S触发器的一个重要特性：如果连续出现多个置0或置1信号，只有第一个置0或置1信号起作用。利用这一特性可消除机械开关的触点抖动。
基本R－S触发器也可由"或非"门组成。
0
00 01 11 10
01
RS
Q
0
Q(n+1)
d
d
0
1
1
1

## Slide 13
RD SD | Qn | Qn+1 | 说 明
0 0 | 0 1 | 0 1 | 触发器状态保持原状态不变
0 1 | 0 1 | 1 1 | 触发器置1
1 0 | 0 1 | 0 0 | 触发器置0
1 1 | 0 1 | d d | 触发器状态不定

## Slide 14
R-S 触发器特点:
(1) 具有两个稳态(Q=0,Q=1或Q=1,Q=0), 称为
双稳态触发器.
(2) 可触发使之翻转 (使RD、SD之一为0时可翻转).
(3) 具有记忆功能(RD、SD都为1时，保持原来状态).

## Slide 15
6.2 电平触发式触发器
在数字系统中，通常要求触发器按一定的时间节拍动作，即让输入信号的作用受到时钟脉冲的控制，为此出现了带时钟控制的电平触发式R－S触发器，其逻辑图和逻辑符号如下：
&
&
G1
R
Q
G2
S
Q
&
&
CP
G3
G4
Q
R
S
Q
CP
1
1
0
1
0
1
1
0
0
6.2.1 电平触发式R－S触发器

## Slide 16
当CP为0时，不论R，S为何值，触发器的状态保持不变；当CP为1时，触发器的状态取取决于R和S，工作原理与R－S触发器相同。
电平触发式R－S触发器的功能表和状态表如下：
R S
Q(n+1)
功能说明
0 0
0 1
1 0
1 1
Q
1
0
d
不变
置 1
置 0
不定
电平触发式R－S触发器功能表

## Slide 17
电平触发方式
电平触发
正电平触发
负电平触发
CP=1 期间翻转
CP=0 期间翻转

## Slide 18
电平触发的符号
C
Q
C
Q
正电平触发
负电平触发

## Slide 19
例：画出RS触发器的输出波形 。
CP
R
S
Q
Set
Reset
使输出全为1
CP撤去后
状态不定

## Slide 20
现 态
Q
次 态 Q(n+1)
0 1
0
1
0
1
1
1
d
d
0
0
RS=00
1 1
1 0
电平触发式R－S触发器状态表
0
1
00, 10
00, 01
RS
01
10
电平触发式R－S触发器状态图

## Slide 21
电平触发式R－S触发器存在次态不能确定和"空翻"两个问题。
电平触发式R－S触发器的状态方程为：
Q(n+1)＝S＋RQ
RS = 0 (约束条件)
1
00 01 11 10
01
RS
Q
d
Q(n+1)
0
1
1
0
0
d
在CP=1期间，由于输入信号变化而引起的触发器翻转的现象，称为触发器的空翻现象。

## Slide 22
6.2.2 电平触发式D触发器
如果使电平触发式钟控R－S触发器的R和S端始终处于互补状态, 则可消去次态不能确定的问题, 这就形成了所谓的D触发器。
CP R S Q n+1 说明
1 0 0 Qn 保持
1 0 1 1 置1
1 1 0 0 清0
1 1 1 不定 避免
0 Qn 保持
1
D
&
&
RD
SD
Q
Q
&
&
R
S
CP
其他两种情况不会出现

## Slide 23
当CP=0时，D触发器的状态不变；当CP=1时，D触发器的状态取决于D。
D触发器的功能表和状态表如下：
D
Q(n+1)
0
1
0
1
Q
Q(n+1)
0
1
0
0
1
1
D＝0
D＝1
D触发器功能表
D触发器状态表

## Slide 24
D触发器的次态方程为：
Q(n+1)＝D
状态图为：
0
1
0
1
D
1
0
D触发器结构简单, 但仍然存在"空翻"现象。实际使用的D触发器是一种维持阻塞型D触发器, 可以防止"空翻"的发生。

## Slide 25
6.2.3 电平触发式J－K触发器
电平触发式J－K触发器有两个输入端，即克服了R－S触发器的"约束"问题，使用上又比D触发器灵活。其逻辑图与逻辑符号如下：
Q
Q
J
K
C
0
1
1
1
Q
1
1
0
0
Q＝1
Q(n+1)=0
Q
Q
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
&
&
G1
K
Q
G2
J
Q
&
&
CP
G3
G4
Q(n+1)=1
Q＝0

## Slide 26
当CP＝0时，J－K触发器的状态保持不变；
当CP＝1时，
若J=K=0, 则G3=G4=1, 触发器保持原状态；
若J=1, K=0, 则G3=1, G4=Q, 使触发器置1；
若J=0, K=1, 则G3=Q, G4=1, 使触发器置0；
若J=K=1, 则G3=Q, G4=Q, 使触发器翻转；

## Slide 27
J－K触发器功能表和状态表如下：
J－K触发器功能表
Q
Q(n+1)
0 1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
JK=00
1 1
1 0
J－K触发器状态表
J K
Q(n+1)
功能说明
0 0
0 1
1 0
1 1
Q
0
1
Q
不变
置 0
置 1
翻转

## Slide 28
J－K触发器的次态方程为：
Q(n+1)＝JQ＋KQ
状态图为：
0
1
00, 01
JK
10, 11
01, 11
00, 10
为防止"空翻"，实际数字电路中使用的J－K触发器是主从式集成J－K触发器，它使用"前沿采样，后沿定局"的方式，无空翻，功能较全，使用灵活。
0
00 01 11 10
01
JK
Q
1
Q(n+1)
0
1
0
1
1
0

## Slide 29
6.2.4 电平触发式T触发器
电平触发式T触发器实际上是J－K触发器的一种特殊形式。如果把J－K触发器的J－K端连在一起就形成了T触发器。
其功能表和状态表是J－K触发器功能表和状态表的一部分。
T触发器又称"计数"触发器。

## Slide 30
K
&
&
G1
Q
G2
J
Q
&
&
CP
G3
G4
T
T
CP
Q
Q
(
b
)
逻辑符号
Q(n+1)＝TQ＋TQ
因此T触发器的次态方程为：

## Slide 31
当CP＝0时，T触发器的状态保持不变；
当CP＝1时，
若T=0, 次态=现态；
若T=1, 则次态与现态相反，触发器翻转。

## Slide 32
T触发器功能表
T
Q(n+1)
功能说明
0
1
Q
Q
不变
翻转

## Slide 33
6.3 主从触发式触发器（脉冲触发）
主从触发式触发器由于采用了主、从触发器结构，可以有效地防止空翻，在每个CLK期间输出端的状态只改变一次，提高了触发器的工作可靠性。
6.3.1 主从R－S触发器
CP′
S
Q
从触发器
S′ R′
1
Q′
主触发器
CP
R
S C R
Q
（a） （b）
主从R－S触发器

## Slide 34
CP′
S
Q
从触发器
S′ R′
1
Q′
主触发器
CP
R
主从R－S触发器
①在CP＝1时，主触发器按S、R变化，而从触发器保持状态不变；
②在CP由1 0（下降沿），主触发器保持，从触发器随主触发器的状态翻转，故在CP的一个周期内，触发器的输出状态之可能改变一次

## Slide 35
功能表：
S
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
R
0
1
1
1
Q
Q
*
1
*
1
*
}
说明
储存
}
置
0
(
复位
）
}
置
1
(
置位
）
}
不定态
C
P
×
×
×
×
保持原态
Q
CP′
S
Q
从触发器
S′ R′
1
Q′
主触发器
CP
R
主从R－S触发器

## Slide 36
K
J
CP
&
&
Q
SD
Q
&
&
&
&
RD
&
&
1
（从）
（主）
CP前沿采样，
后沿定态；无
空翻现象。
J
CP
SD
RD
Q
Q
K
6.3.2 主从J－K触发器

## Slide 37
工作原理：
① J＝K＝0
主触发器保持原态，则触发器（从触发器）也保持原态。即
Q*＝Q
K
J
CP
&
&
Q
SD
Q
&
&
&
&
RD
&
&
1
（从）
（主）

## Slide 38: ② J＝0，K＝1
0
1
若Q＝0， Q＝1
主触发器保持原态 Q主 = 0
在CLK的 ，从触发器也保持状态不变，即 Q = 0
若Q＝1， Q＝0
在CLK＝1时，主触发器翻转为“0”，即Q主= 0
在CLK的 ，从触发器由“1”翻转为“0”，即Q= 0
Q= 0

## Slide 39: ③ J＝1，K＝0
1
0
若Q＝0， Q＝1
在CLK＝1时， Q主= 1，Q主 = 0
在CLK的 ，从触发器由“0 ”翻转为“1”，即Q= 1
若Q＝1， Q＝0
Q主= Q主＝1
在CLK的 ，即Q= 1 , Q = 0
Q= 1

## Slide 40: ④J＝1，K＝1
1
1
若Q＝0， Q＝1
在CLK＝1时，主触发器翻转为“1”即 Q主= 1
在CLK的 ，从触发器由“0 ”翻转为“1”，即Q= 1
若Q＝1， Q＝0
在CLK＝1时，主触发器翻转为“0”，即 Q主= 0
在CLK的 ，即Q= 0, Q = 1
Q= Q 

## Slide 41
功能表

## Slide 42
6.4 边沿触发式触发器
主从触发器虽然解决空翻问题，但是在CP＝1的期间要求输入端信号状态保持不变。否则，其次态就不能按特性表来确定。如果是干扰信号混入输入端，将使触发器产生不必要的翻转，可靠性降低。为了提高触发器的可靠性，增强抗干扰能力，人们又设计出边沿触发方式的触发器。边沿触发器方式是指只在CP的上升沿或下降沿时刻，触发器才依据此刻的输入决定其次态。而在CP＝1和CP＝0期间，输入的任何变化都不会引起触发器状态的变化。
实现边沿触发的方法有两种：一种是利用触发器内部门电路的延迟时间不同来实现；另一种是靠直流反馈原理即维持阻塞原理来实现。

## Slide 43
CLK下降沿时刻有效
工作原理
（1）CLK＝1时，有：
则触发器状态保持不变，此时G7、G8的输出为：
此将作为触发器状态转移的准备条件。
6.4.1利用传输延迟的边沿触发器

## Slide 44
（2）CLK由1跳变到0时，
CLK首先封锁了G3、G6门，使其输出为0，这样由余下的门就构成类似两个与非门组成的钟控JK触发器。
此时触发器将具有JK触发器的功能。
电路正常工作的条件：
与非门G7G8的平均延迟时间比基本触发器延迟时间长。
则
此后G7G8门被CLK＝0封锁，输出为1，触发器状态维持不变，触发器在完成一次状态转移后，不再发生多次翻转现象。

## Slide 45
RD
K
CP
Q
SD
S J C K R
J
6
5
2
1
3
4
S
R
RD
SD
J
CP
K
Q
≥1
&
≥1
&
&
&
（a） （b）
负沿触发J－K触发器

## Slide 46
1. 电路结构与工作原理
由3个基本SR锁存器组成
置0维持线
接受D、CP输入信号
根据 确定触发器的状态
6.4.2 维持阻塞D触发器

## Slide 47
0
1
1
D
D
1
&
C
P
Q
1
&
G3
3
&
&
&
Q
2
Q
3
S
R
Q
4
D
Q
Q
&
CP = 0
Qn+1=Qn
D 信号进入触发器,
为状态刷新作好准备
Q1 = D
Q4= D
2、工作原理:
触发器,状态不变
G2
G1
G4
G5
G6

## Slide 48
0
1
D
D
G
1
&
C
P
Q
1
&
3
&
&
&
G
5
Q
2
Q
3
S
R
G
4
Q
4
D
G
Q
Q
&
当CP 由0跳变为1
1
0
0
D
D
在CP脉冲的上升沿，触法器按此
前的D信号刷新
1
1
G2
G4
G6
G5
G3
2、工作原理:

## Slide 49
1
&
C
P
Q
1
&
3
&
&
&
G
5
Q
2
Q
3
S
R
G
Q
4
D
G
6
Q
Q
&
当CP =1
置0维持线
1
1
0
D信号不影响 、 的状态，Q的状态不变
0
置1阻塞线
如Qn+1=0
G1
G2
G3
G4
G5
G6
0
1
D不能改变Q3、Q2

## Slide 50
1
1
&
C
P
Q
1
&
3
&
&
&
5
Q
2
Q
3
S
R
G
Q
4
D
G
Q
Q
&
当CP =1
0
1
置1维持线
置0 阻塞线
1
在CP脉冲的上升沿到来瞬间使触发器的状态变化
D信号不影响 、 的状态，Q的状态不变
如Qn+1=1
G1
G2
G3
G4
G5
G6
0
1
1
Q2、Q3
状态不变
触发器的次态与CP脉冲的上升沿到来前一瞬间D的状态相同

## Slide 51
工作波形
逻辑功能表
维持阻塞D触发器状态变化产生在时钟
脉冲的上升沿，其次态决定于该时刻前
瞬间输入信号D。
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
D

## Slide 52
置”1”维持线
置”1”阻塞线
置”0”阻塞线
置”0”维持线
&
&
Q
SD
Q
&
&
CP
RD
D
&
&
D
CP
SD
RD
Q
Q
另外画法：
CP上升沿将
D可靠置入，
无空翻现象。

## Slide 53
6.5 触发器逻辑功能的转换
6.5.1由D触发器到其他功能触发器的转换
转换电路
J
K
CP
Q
1
&
&
&
C
D
由D到J－K触发器的转换

## Slide 54
Q
T
CP
=1
D
C
（a） （b）
从D到T和T′触发器的转换
Q
CP
C
D
D＝

## Slide 55
6.5.2由J－K触发器到其他功能触发器的转换
Q
D
CP
1
J
C
K
从J－K到D触发器的转换
Q
J C K
T CP
Q
CP
“1”
J
C
K
从J－K到T和T′触发器的转换
J＝K＝T

## Slide 56
本章小结
本章介绍构成时序逻辑电路的最基本部件－双稳态触发器，重点介绍各触发器的结构、工作原理、动作特点，以及触发器从功能上的分类及相互间的转换。
重点是各触发器的功能表、逻辑符号、触发电平、状态方程的描述等。