## Slide 1
第八章 异步时序逻辑电路

## Slide 2
异步时序逻辑电路的特点及模型
1. 同步时序逻辑电路的特点
各触发器的时钟端全部连接在一起，并接在系 统时钟端；
只有当时钟脉冲到来时，电路的状态才能改变;
改变后的状态将一直保持到下一个时钟脉冲 的到来，此时无论外部输入x有无变化；
状态表中的每个状态都是稳定的。

## Slide 3
2. 异步时序逻辑电路的特点
电路中除可以使用带时钟的触发器外，还可以使用不带时钟的触发器和延迟元件作为存储元件；
电路中没有统一的时钟；
电路状态的改变由外部输入的变化直接引起。

## Slide 4
组 合
逻 辑
触发器
触发器
x1
Z1
y1
Y1
Yr
yr
xn
Zm
存储电路
组 合
逻 辑
延迟元件
x1
Z1
y1
Y1
Yr
yr
xn
Zm
存储电路
延迟元件
根据外部输入是脉冲信号还是电平信号，可将异步时序逻辑电路分为脉冲异步时序电路和电平异步时序电路。

## Slide 5
对输入脉冲信号的两点限制：
在两个或两个以上的输入线上不允许同时出现 脉冲信号；
第二个输入脉冲的到达，必须在第一个输入脉 冲所引起的整个电路响应结束之后。
8.1 脉冲异步时序逻辑电路的分析
分析方法基本上与同步时序逻辑电路相似，只是要注意触发器时钟端的输入情况。在同步时序电路中，时钟端的输入仅为“ 时间”。

## Slide 6
分析步骤如下：
(1) 写出电路的输出函数和激励函数表达式。
(2)列出电路的状态转移真值表或写出次态方程组。
(3) 作状态表和状态图。
(4) 画出时间图和用文字描述电路的逻辑功能。
从分析步骤来看，异步时序电路的分析与同步时序电路分析相同，但是每一步实施时又有所不同。下面通过例子介绍脉冲异步时序电路的分析方法。

## Slide 7
例：分析下图所示的脉冲异步时序逻辑电路
z
x2
x
CP2
D2
&
&
y1
y2
CP1
D1

## Slide 8
解：
写出输出函数和激励函数表达式
Z=xy2y1
D2=y2
CP2=xy1
D1=y2
CP1=x

## Slide 9
现 态
y2 y1
0
0
1
1
输 入
x
次 态
y2(n+1) y1(n+1)
0
1
1
0
输 出
Z
0
0
0
1
激励函数
CP2D2CP1D1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
作状态转移真值表:
Z=xy2y1
D2=y2
CP2=xy1
D1=y2
CP1=x

## Slide 10
作状态表和状态图:
根据转移真值表可作出状态图.
11
00
0/0
0/0
0/0
1/0
01
10
0/0
1/0
1/1
1/0
画时间图和说明电路功能:(略)
该电路是一个三进制计数器.

## Slide 11
例：分析下图所示的脉冲异步时序逻辑电路
z
x2
x1
R
S
&
&
&
y
y

## Slide 12
作状态转移真值表
解：
写出输出函数和激励函数表达式
Z=x1y
S=x1y
R=x2y

## Slide 13
现 态
y
0
1
0
1
输 入
x1 x2
次 态
y(n+1)
1
1
0
0
输 出
Z
0
1
0
0
激励函数
R S
0 1
0 0
0 0
1 0
1 0
1 0
0 1
0 1
注意转移真值表中x1,x2取值的意义和组合情况。
R S
0 0
0 1
1 0
1 1
Q(n+1)
Q(n)
1
0
d
Z=x1y
S=x1y
R=x2y

## Slide 14
作状态表和状态图
根据转移真值表可作出下列状态表和状态图
现 态
y
次 态/输出(y(n+1)/Z)
x1
0
1
1/0
1/1
x2
0/0
0/0
1
0
x1/0
x2/0
x2/0
x1/1

## Slide 15
画时间图和说明电路功能
该电路当连续输入两个或多个x1脉冲时，输出一个或多个脉冲，其它情况下输出为0。它是一个x1脉冲检测器。
1
0
x1/0
x2/0
x2/0
x1/1

## Slide 16
例：试分析下图所示的脉冲型异步时序逻辑电路。
X
Z
Q0
J0
CP0
K0
J1
CP1
K1
&
&
Q1
&

## Slide 17
解：（1）求输出函数和控制函数：
Z＝Q1
J0＝
K0＝1
J1＝1
K1＝1
CP0＝X
CP1＝

## Slide 18
输 入 |  | 输 出 | 
Q1 Q0 | X | Z | 
0 0 0 1 1 0 1 1 | 1 1 1 1 | 0 0 1 1 | 0 1 1 0 0 0 0 0
将Ji、Ki带入JK触发器的特征方程中，可求得：
（2）求次态方程组：
脉冲型异步时序逻辑电路的JK触发器的特征方程为：
由次态方程组，可以求得状态转移真值表：
因为考虑X=1：

## Slide 19
（3）作状态表和状态图
Q1Q0 |  | 
 | X=0 | X=1
00 | 00/0 | 01/0
01 | 01/0 | 10/0
11 | 11/0 | 00/1
10 | 10/0 | 00/1
1
1
1
1
00/0
01/0
11/1
10/1
4）功能描述
由上述分析可知，MOD3异步二进制计数器。

## Slide 20
例：分析下图所示的脉冲异步时序电路
CP2
x(CP1)
Q1
z
K3
C
J3
K1
C
J1
K2
C
J2
CP3
&
Q2
Q3
“ 1”

## Slide 21
解：
写出输出函数和激励函数表达式
注意各触发器的跳变时刻
Z＝ Q1 Q2 Q3 x
J1=K1=1, CP1=x
J2=K2=1, CP2= Q1
J3=K3=1, CP3= Q2

## Slide 22
该式表明当CP为逻辑1时，触发器的状态才能发生变化，而只有当时钟出现有效跳变时，CP才为逻辑1。
写出电路的状态方程
Q(n+1)=(JQ+KQ)CP+QCP
J－K触发器的次态方程为
Z＝ Q1 Q2 Q3 x
J1=K1=1, CP1=x
J2=K2=1, CP2= Q1Q1n+1
J3=K3=1, CP3= Q2 Q2n+1
设J-K触发器下降沿触发，则有效跳变为1->0。

## Slide 23
将3个触发器的激励函数代入触发器的次态方程
作状态表和状态图
高位触发器次态不仅与触发器的现态有关，而且与触发器的次态有关。在填写状态时，通常要由低位向高位依次填写。
Q1(n+1)=(J1Q1+K1Q1)CP+Q1CP＝Q1 x+ Q1 x
Q2(n+1)=(J2Q2+K2Q2)CP+Q2CP＝Q2 Q1Q1n+1 +Q2 Q1Q1n+1
Q3(n+1)=(J3Q3+K3Q3)CP+Q3CP＝Q3 Q2Q2n+1 +Q3 Q2Q2n+1

## Slide 24
现 态
Q3 Q2 Q1
次 态
Q3(n+1) Q2(n+1) Q1(n+1)
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
输 入
x
1 1 1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1
1
1
1
1
1
1
1
输 出
Z
1
0
0
0
0
0
0
0
000
111
101
1/0
1/0
1/0
110
1/0
001
010
100
011
1/0
1/0
1/0
1/0
Q1(n+1)＝Q1 x
Q2(n+1)＝Q2 Q1+Q2Q1
Q3(n+1)＝Q3 Q2Q1+Q3Q1+Q3Q2

## Slide 25
画出时间图和说明电路功能
由状态图可知：该电路是一个八进制减1计数器，输出是借位信号。
x
1
2
3
4
5
6
7
8
Q1
Q2
Q3
Z

## Slide 26
例：分析下图所示的脉冲型异步时序逻辑电路。
“1”
Q0
Q2
J1
CP1
K1
J2
CP2
K2
J0
CP0
K0
&
&
CP

## Slide 27
，也来自在
对Q2： J2=1
K2=1
触发器的时钟既来自前级的
K0＝1
触发器的时钟就是外部时钟，所以CP0=CP=1
对Q1： J1=1
K1=1
触发器的时钟来自前级触发器的输出，所以
解：（1）求输出函数和控制函数：
对Q0：
控制下的CP。

## Slide 28
（2）从触发器Q0到Q2依次写出次态方程：
CP0=CP=1
K0=J1=K1=J2=K2＝1
Q(n+1)=(JQ+KQ)CP+QCP
J－K触发器的次态方程为

## Slide 29
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
（3）根据得到的触发器次态方程，作状态转移关系表，由状态转移关系表作出状态图。
6
7
4
2
3
1
0
5